АДМИНИСТРАЦИЯ

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 августа  2017 года   № 307

Об утверждении Порядка осуществления весового контроля транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Мантуровского района Курской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Минтранса РФ от 27.04.2011г. №125 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления весового контроля транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Мантуровского района Курской области.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Мантуровского района        Н.И. Жилина.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Мантуровского района          				            С.Н. Бочаров

Утвержден

постановлением Администрации

Мантуровского района

Курской области

от 14 августа 2017г. №307

Порядок

осуществления весового контроля транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Мантуровского района Курской области

1.Настоящий Порядок разработан руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Минтранса РФ от 27.04.2011г. №125 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств»,

2.Измерение весовых и габаритных параметров транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Мантуровского района Курской области, включая периоды временного ограничения движения транспортных средств, проводятся передвижными пунктами весового контроля Управления ГИБДД УМВД России по Курской области и Управления государственного автодорожного надзора по Курской области.

3.Измерение весовых и габаритных параметров транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Мантуровского района Курской области, включая периоды временного ограничения движения транспортных средств, осуществляется на основании поданных заявок на проведение весового контроля на передвижных постах весового и габаритного контроля (далее - ППВ и ГК).

4.Остановка и направление транспортных средств для измерения весовых и габаритных параметров тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств осуществляются сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Мантуровскому району в пределах своей компетенции, определенной законодательством Российской Федерации.

5.Измерение весовых и габаритных параметров тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств осуществляется в присутствии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Мантуровскому району.

Организация и содержание ППВ и ГК тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Передвижные посты в целях осуществления весового и габаритного контроля тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств размещаются на площадках, расположенных в полосе отвода к (или) придорожных полосах автомобильных дорог и отвечающих следующим требованиям:

- наличие переходно-скоростных полос;

- соответствие параметров и типа покрытия площадки, размеров и уклонов паспорту применяемых средств измерения;

- наличие наружного освещения переходно-скоростных полос и площадки.

Весовое оборудование, применяемое на ППВ и ГК тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств должно соответствовать установленным метрологическим и техническим требованиям.

ППВ и ГК тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств включают:

- переносное весовое оборудование, соответствующее установленным метрологическим и техническим требованиям;

- измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств;

- автоматизированную систему сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры;

- комплект необходимых технических средств организации дорожного движения;

- специализированный автомобиль с опознавательными знаками;

- средства связи.

7.Измерение весовых и габаритных параметров транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Мантуровского района Курской области, включая периоды временного ограничения движения транспортных средств, осуществляется в целях выявления на ППВ и ГК тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств с весовыми параметрами, превышающими установленные нормы.

8.Выявление транспортных средств с весовыми параметрами, превышающими допустимые, производится специалистом ППВ и ГК путем их поосного взвешивания с помощью автоматизированных систем контроля весовых параметров.

9.При установлении с помощью автоматизированной системы контроля весовых параметров факта отсутствия превышения допустимых весовых параметров транспортного средства оно допускается для дальнейшего движения.

10.При наличии у водителя транспортного средства (лица, сопровождающего груз) разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по дорогам общего пользования местного значения Мантуровского района Курской области (далее - разрешение) специалист проверяет:

- соответствие массы перевозимого груза и распределения нагрузки по осям техническим характеристикам транспортного средства, установленным заводом-изготовителем;

- соответствие указанного в разрешении маршрута фактическому маршруту следования транспортного средства, а также срока действия разрешения и фактическому сроку выполнения перевозки;

- выполнение перевозчиком специальных требований к перевозке, указанных в разрешении;

- соответствие реальных весовых параметров транспортного средства параметрам, указанным в разрешении.

При проверке соответствия фактических весовых параметров транспортного средства, указанным в разрешении, нарушением не считается, если фактическая общая масса автопоезда превышает указанную в разрешении не более чем на 2%, а фактическая максимальная осевая нагрузка не превышает указанную в разрешении величину на величину погрешности измерительного прибора, установленную заводом-изготовителем весового оборудования.

11.При отсутствии у водителя транспортного средства (лица, сопровождающего груз) разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по дорогам общего пользования местного значения Мантуровского района Курской области проверяет:

- соответствие массы перевозимого груза и распределения нагрузки по осям техническим характеристикам транспортного средства, установленным заводом-изготовителем;

- соответствие реальных весовых параметров транспортного средства параметрам, определенным постановлением Администрации Мантуровского района Курской области «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Мантуровского района Курской области».

При проверке соответствия фактических весовых параметров транспортного средства, нарушением не считается, если фактическая общая масса автопоезда превышает определенную постановлением Администрации Мантуровского района Курской области «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Мантуровского района Курской области» не более чем на 2%, а фактическая максимальная осевая нагрузка не превышает определенную на величину погрешности измерительного прибора, установленную заводом-изготовителем весового оборудования.

12.При выявлении факта нарушения требований, изложенных в пункте 11, 12 настоящего Порядка, специалист весового контроля составляет акт о превышении транспортным средством установленных ограничений по общей массе и (или) нагрузке на ось (приложение №1 к Порядку) в трех экземплярах. Один экземпляр акта передается водителю транспортного средства, второй - сотруднику ОГИБДД ОМВД России по Мантуровскому району для приобщения к протоколу об административном правонарушении, третий - сотруднику Администрации Мантуровского района Курской области для дальнейшей работы.

13.Все транспортные средства, перевозящие тяжеловесные грузы и проследовавшие через ППВ и ГК, регистрируются в журнале учета тяжеловесных транспортных средств, который ведется непосредственно на ППВ и ГК.

Журнал учета тяжеловесных транспортных средств (приложение №2 к Порядку) должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью руководителя.

Приложение №1

к Порядку осуществления весового контроля транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Мантуровского района Курской области

АКТ N _________

о превышении транспортным средством установленных ограничений по общей массе и (или) нагрузке на ось

«____» __________ 20____ года                                   ______час ______ мин

1. Наименование, дислокация и принадлежность пункта весового контроля

________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Характер нарушения____________________________________________

________________________________________________________________

3. Марка, модель и регистрационный номер транспортного средства:

- тягач, одиночное транспортное средство ____________________________

________________________________________________________________

- прицеп, полуприцеп _____________________________________________

________________________________________________________________

4. Принадлежность транспортного средства __________________________

________________________________________________________________

Полное наименование и адрес организации, осуществляющей автоперевозку____________________________________________________

________________________________________________________________

Ее адрес и почтовый индекс ________________________________________

телефон _________________________________________________________

Юридический адрес ______________________________________________

________________________________________________________________

ИНН ____________________________ БИК _______________________ счет №____________________ Наименование банка ___________________

________________________________________________________________

5. Характеристика груза: делимый, неделимый, спецавтотранспорт _______

________________________________________________________________

6. Маршрут движения с указанием пройденного расстояния по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (км)_____

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Полная масса, т: - допустимая ____________ - фактическая ___________

9. Расстояния между осями, м_______________________________________

10. Осевые нагрузки, т:

- допустимые _____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/

- фактические _____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/

11. Объяснение водителя __________________________________________

________________________________________________________________

12. Подпись водителя _____________________________________________

(подпись, Фамилия И.О.)

13. Оператор ПВК ________________________________________________

(подпись, Фамилия И.О.)

Инспектор ПВК __________________________________________________

(подпись, Фамилия И.О.)

М.П.

14. Кому сообщено о факте нарушения _______________________________

________________________________________________________________

15. Принятые меры _______________________________________________

(дата и номер протокола об административном правонарушении,

________________________________________________________________

кем составлен)

16. Первый экземпляр акта получил _________________________________

(подпись водителя транспортного средства)

17. Размер нанесенного ущерба, руб. ________________________________

________________________________________________________________

18. Реквизиты для уплаты компенсации ущерба _______________________

________________________________________________________________

Приложение №2

к Порядку осуществления весового контроля транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Мантуровского района Курской области

Журнал

учета тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, проследовавших через пункт весового контроля

| Дата, время проверки | Марка, модель и регистрационный номер транспортного средства | Перевозчик (его наименование, адрес, страна регистрации) | Характер нарушения | Маршрут движения | Наличие разрешения (кем и когда выдано) | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тягач | прицеп |  | полная масса | осевые нагрузки | прочие нарушения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |